Российская Федерация

Тюменская область

Ханты – Мансийский автономный округ

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## « Эл-КАС »

628600 г. Нижневартовск                   БИК 047102651                                       Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень

ул. Ленина 3П, стр.2                             mail: el-kas86@list.ru                             ИНН 8603175693        КПП 860301001

тел. 8 (3466) 600-408                            к/с 30101810800000000651                р/счет  40702810767160004478      www.el-kas86.ru

- Аквадистилляторы  медицинские электрические – для получения качественной дистиллированной воды, соответствующей ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций» и ФС 42-2619-97 «Вода очищенная»; предназначены для медицинского, технического и бытового использования.

- Патенты на изобретение РФ: № 2288019, № 2217674, а так же патенты на полезную модель № 63238, позволяющие продлить срок службы оборудования и получить качество дистиллированной воды выше показателей ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»                               (средняя электропроводимость при +20 0С:  3,8 мкСм/см).

  - Аквадистилляторы оснащены устройством защиты нагревательных элементов   от  перегрева.

  - Регистрационные удостоверения: № ФСР 2010/07649                           от 17.05.2010 г. (тип АЭ), № ФСР 2008/03708 от 05.12.2008 г.                       (тип  АДЭ) и № ФСР 2008/03707 от 05.12.2008 г. (тип ДЭ), выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

  - Аквадистилляторы  изготавливаются в соответствии                                 с ТУ 9452-014-22213860-2009 (тип АЭ) и ТУ 9452-011-22213860-2008 (типы АДЭ и ДЭ).

  - Основные детали аквадистилляторов выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321).

  - Гарантийный срок: 14 месяцев со дня продажи.

  - Аквадистилляторам присвоен код ОКП 94 5250, по которому продукция относится к перечню важнейшей и жизненно-необходимой медицинской техники, реализация которой на территории Российской Федерации не подлежит  обложению  НДС.

#### Технические характеристики аквадистилляторов медицинских электрических

#### (тип  АЭ - предназначены для производства воды для инъекций;

#### тип нагревателей элементов по маркам: А(Д)Э – ТЭНы  и ДЭ - электроды)

| Показатели | Дистиллятор 1л/ч (Китай) | АЭ-5 | АЭ-15 | АЭ-25 | АДЭ-40 | АДЭ-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, л/ч | 1,0±10% | 5±10% | 15±10% | 25±10% | 40±10% | 50±10% |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75±10% | 3,6±10% | 10,5±10% | 18±10% | 27±10% | 31,5±10% |
| Расход воды на охлаждение, л/ч | 0 | 36±10% | 110±10% | 140±10% | 320±10% | 380±10% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Ø230 h-365 | 485х235х500 | 510х275х790 | 560х 300х970 | 760х510х850 | 760х510х850 |
| Масса с блоком управления, кг | 5 | 10 | 18 | 22 | 55 | 55 |
| Отпускная цена без запасных ТЭНов в комплекте, руб. (НДС- льгота) | 6 450 (с НДС 18%) | 18 130 | 23 980 | 28 090 | 68 900 | 82 290 |
| Запасной комплект ТЭНов, шт. | - | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Отпускная цена запасного комплекта ТЭНов, руб. (НДС- 18%) | - | 1 500 | 2 520 | 4 920 | 7 380 | 7 560 |

| Показатели | ДЭ-40 | ДЭ-50 | ДЭ-70 | ДЭ-100 | ДЭ-140 | ДЭ-210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, л/ч | 40±10% | 50±10% | 70±10% | 100±10% | 140±10% | 210±10% |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт/ч | 26,5±10% | 30±10% | 42±10% | 60±10% | 84±10% | 132±10% |
| Расход воды на охлаждение, л/ч | 320±10% | 360±10% | 455±10% | 750±10% | 900±10% | 1800±10% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х 420х1100 | 560х 420х1100 | 740х550х1010 | 810х 630х1270 | 810х 630х1420 | 1195х 850х1912 |
| Масса с блоком управления, кг | 45 | 45 | 61 | 89 | 96 | 190 |
| Запасной комплект электродов в компл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отпускная цена, руб. (НДС-льгота) | 65 770 | 73 650 | 118 690 | 149 500 | 185 350 | 262 470 |

| Наименование | Цена, руб. (с НДС-18%) |
| --- | --- |
| Картридж ТМО (5 мкм) для УПВА-5 | 120 |
| Картридж GAC для УПВА-5 | 370 |
| Картридж СВС для УПВА-5 | 550 |
| Картридж ТМО (1 мкм) для УПВА-5 | 150 |
| Комплект картриджей (3шт.) для УПВА-15 | 2 800 |
| Картридж СВС для УПВА-25 | 1 430 |
| ООМ для УПВА-5 | 2 520 |
| ООМ для УПВА-15/ 25 | 7 670 |
| ТЭН 1,8 кВт (медь) для АДЭ-5 | 750 |
| ТЭН 3 кВт (медь) для АДЭ-25/40 | 820 |
| ТЭН 3,5 кВт (медь) для АДЭ-15/50 | 840 |

- Запасные части к оборудованию:

- (Новинка!) Установки получения воды аналитического качества (УПВА) (аналог бидистиллятора) предназначены для производства особо чистой воды с очень низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей.

  - Соответствие стандартам:

● ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (степень чистоты 2 или тип II); ●  ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций».

  - Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/07650 от 17.05.2010 г. (тип УПВА), выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

  - Электропроводность получаемой воды при +25С0: 0,8 – 1 мкСм/см

(для сравнения: вода, производимая бидистилляторами, имеет электропроводность – 1,6 мкСм/см)

  - ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЫ (ТИПА II):

● для чувствительных аналитических методов, включая метод атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) и определения компонентов в следовых количествах;

● для приготовления питательных среда в микробиологии;

● для приготовления качественных буферов, растворов химических и биохимических реагентов;

● для питания некоторых типов лабораторного оборудования (генераторов водорода, климатических камер, автоклавов);

● для дальнейшей очистки воды до сверхчистого состояния;

● для приготовления инъекционных растворов.

  - Гарантийный срок: 14 месяцев со дня продажи.

Технические характеристики УПВА:

| Показатели | УПВА-5 | УПВА-15 | УПВА-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Преимущества в сравнении с бидистиллятором: ► Энергосберегающий - рациональное потребление электроэнергии (2раза меньше) ► Экономично расходует питьевую воду (2раза меньше) ► Выше качество получаемой воды (дистиллята) |  |  |  |
| Производительность, л/час | 5 | 15 | 25 |
| Допуск на производительность, % | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
| Напряжение, В | 220± 10% | 380± 10% | 380± 10% |
| Потребляемая мощность, кВА | 3,6 | 10,6 | 18,0 |
| Количество потребляемой исходной воды, л/час | 36± 10% | 110± 10% | 240± 10% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 620х520х500 | 810х540х1012 | 560х 540х1590 |
| Масса не более, кг | 33 | 58 | 57 |
| Исполнение | настольное | напольное | напольное |
| Ступени фильтрации: | (Картридж ТМО (тонкой механической очистки) 5мкм (Картридж GAC (активированный уголь гранулированный) ( Картридж СВС (прессованный активированный уголь) | (Картридж ТМО (тонкой механической очистки) 5мкм ( Картридж GAC (активированный уголь гранулированный) (Картридж СВС (прессованный активированный уголь) | ( Картридж СВС (прессованный активированный уголь) |
| 1 ступень (входит в состав ЗИП – 1 компл.) |  |  |  |
| 2 ступень | (Обратноосмотическая мембрана | ( ООМ (обратноосмотические мембраны) 3шт. | (Обратноосмотические мембраны (2шт.) |
| 3 ступень | (Дистилляция | (Дистилляция | (Дистилляция |
| Сроки замены сменных элементов: | 1 ступень: 1 раз в 6 месяцев; 2 ступень: 1 раз в 2-3 года 3 ступень: 1 раз в 2 года (нагревательные элементы) |
| Отпускная цена, руб. (НДС-льгота) | 53 200 | 87 400 | 96 600 |

- Сборники для хранения очищенной воды - для накопления, разбора и хранения очищенной воды.

  - Регистрационное удостоверение №ФСР 2008/03609 от 10.11.2008 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

  - Сборникам присвоен код ОКП 94 5250, по которому продукция относится к перечню важнейшей и жизненно-необходимой медицинской техники, реализация которой на территории РФ не подлежит  обложению НДС.

  - Водосборники оборудованы:

● устройством для отключения аквадистиллятора при наполнении ёмкости;

● водоуказательной колонкой;

● краном  для  разбора воды;

● устройством для объединения сборников в сеть очищенной воды.

  - Сборники- ёмкости удобно объединяются с дистилляторами для сбора дистиллированной воды и её разбора.

  - Основные детали водосборников выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (AISI 321).

  - Сборники- ёмкости изготавливаются по ТУ 9452-012-22213860-2008.

  - Гарантийный срок: 18 месяцев со дня продажи.

Технические параметры сборников для хранения очищенной воды:

| Модель | Габариты, мм | Вместимость, л | Вес, кг | Отпускная цена, руб. (НДС- льгота) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры в плане (ДхШ), мм | Общая высота (В), мм |  |  |  |
| С-30 | 500х420 | 555 | 30 | 10,5 | 23 980 |
| С-60 | 450х500 | 1025 | 57 | 15 | 32 980 |
| С-100 | 450х500 | 1400 | 95 | 24 | 34 830 |
| С-180 | 520х570 | 1400 | 173 | 31 | 38 880 |
| С-240 | 520х570 | 1500 | 225 | 35 | 42 984 |
| С-300 | 590х640 | 1650 | 284 | 51 | 47 790 |
| С-500 | 1050х880 | 1600 | 485 | 63 | 57 500 |

Отпускные цены действительны от 05.02.2012г.

«Чистая вода - залог здоровья любого организма!»

Заявки и все интересующие вопросы по выпускаемой продукции просим Вас направлять:

- тел.: +7 (3466) 600-408,  +7 (9028) 51-34-64

e-mail: el-kas86@list.ru

Веб-сайт:  www.el-kas86.ru